## Slide 1: 实验八 RLC串联谐振电路特性的测试
《电路与模拟电子技术》实验

## Slide 2
实验目的
一
实验原理
二
1、学习用实验方法绘制R、L、C串联电路的幅频特性曲线。
2、加深理解电路发生谐振的条件、特点，掌握电路品质因数（电路Q值）的物理意义及其测定方法。
1、 RLC串联谐振电路中，当输入正弦波信号的频率f 改变时，电路中的感抗、容抗随之而变，电路中的电流也随f 而变。
取电阻R上的电压U 0 作为响应，当输入电压Ui的幅值维持不变时，在不同频率的信号激励下，测出U0之值，然后以 f 为横坐标，以 I / IO 为纵坐标，绘出光滑的曲线，此即为幅频特性曲线，亦称谐振曲线。

## Slide 3
实验原理
二
RLC电路的阻抗是随频率变化的
当电源电压与电路中的电流同相时，即发生谐振，此时电路的感抗与容抗有效值相等。
谐振频率
谐振条件 （1）LC不变，改变f
（2）频率不变，改变L或C
谐振电流 I0=U/R

## Slide 4
实验原理
二
2、在f＝f0＝ 处，即幅频特性曲线尖峰所在的频率点称为谐振频率。
此时XL＝Xc，电路呈纯阻性，电路阻抗的模为最小。
在输入电压Ui为定值时，电路中的电流达到最大值，且与输入电压Ui同相位。
从理论上讲，此时
Ui＝UR， UL＝Uc＝QUi，
式中的Q称为电路的品质因数。

## Slide 5
实验原理
二
3、电路品质因数Q值的测量方法
根据公式 测定，UC与UL分别为谐振时电容器C和电感线圈L上的电压。
Q值越大，曲线越尖锐，通频带越窄，电路的选择性越好。
在恒压源供电时，电路的品质因数、选择性与通频带只决定于电路本身的参数，而与信号源无关。

## Slide 6
Q值越大，曲线越尖锐，通频带越窄，电路的选择性越好。
>
f
I
/
I
0
1
0
.
707
f1'
Q
Q’
f1
f0
f2
f2'
实验原理
二

## Slide 7
实验内容
四
1. 连接 RLC 串联谐振电路R=100Ω、C=0. 1μF、L=100mH
设置函数信号发生器输出正弦波，调节输出信号幅度为Uirms=3V，并保持不变。用示波器分别测量串联谐振电路的 Ui 与 Uo值。
2、将示波器接在R 两端，保存信号源输出信号幅度不变，由低往高逐渐改变输入的正弦波信号频率，当Uo 的读数为最大时，测出此时的输入信号频率值即为电路的谐振频率fo，并测量 U C 与 U L 之值。

## Slide 8
实验内容
四
3.在谐振频率点两侧，依次各取至少5个测量点，逐点测出UO之值，测试数据记入表中，并画出通用谐振曲线
f(KHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
U0(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UL(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I/I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ui=3Vrms, C=0.1μF, R1=100Ω, L=100mH fo= ,US= ,UR= ,I0= ,Q= , f1= f2= , BW= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
实验内容
四
4、将电阻改为400Ω，重复步骤2，3的测量过程，将数据记入表中，并画出通用谐振曲线
f(KHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
U0(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UL(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I/I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ui=3Vrms, C=0.1μF, R1=400Ω, L=100mH fo= ,US= ,UR= ,I0= ,Q= , f1= f2= , BW= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
1、根据实验线路板给出的元件参数值，估算电路的谐振频率。
2、改变电路的哪些参数可以使电路发生谐振，电路中R的数值是否影响谐振频率值？
3、如何判别电路是否发生谐振?测试谐振点的方案有哪些？
4、电路发生串联谐振时，为什么输入电压不能太大， 如果信号源给出3V的电压，电路谐振时，用交流毫伏表测UL和UC，应该选择用多大的量限？
5、要提高R、L、C串联电路的品质因数，电路参数应如何改变？
6、本实验在谐振时，对应的UL与UC是否相等？如有差异，原因何在？
实验预习思考题
六

## Slide 11
1、根据测量数据，绘出不同Q值时幅频特性曲线，即：U0 ~ f。
2、计算出通频带与Q值，说明不同R值时对电路通频带与品质因数的影响。
3、对两种不同的测Q值的方法进行比较，分析误差原因。
4、谐振时，比较输出电压U0与输入电压Ui是否相等？试分析原因。
5、通过本次实验，总结、归纳串联谐振电路的特性。
实验报告要求
七