## Slide 1: 实验四 典型电信号的观察与测试
《电路与模拟电子技术》实验

## Slide 2
一、实验目的
1.熟悉数字示波器、任意波信号发生器、高精度万用表、可编程线性直流电源的使用方法
2.定量测定直流信号、正弦信号以及脉冲信号的波形参数

## Slide 3
有效值：交流电通过电阻R产生的热量和直流电相等。

## Slide 4
脉冲信号的波形参数是幅值、脉冲重复周期T及脉宽τ 。
各信号波形图如下所示：
直流信号
正弦信号
脉冲信号

## Slide 5: 使 用 方 法
1、示波器

## Slide 6: 1. 基本功能与种类
示波器的种类
模拟示波器：采用的是模拟电路（电子枪）向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。
数字示波器：通过模拟转换器（ADC）把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值，并对样值进行存储，存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止，随后，数字示波器重构波形。

## Slide 7: 显示控制
垂直
部分
触发
部分
水平
部分

## Slide 8: 2.1 示波器面板介绍
电源
开关
屏幕
垂直
调整
输入
插座
校准
信号
水平
调整
稳定
触发
运行
控制
软件菜单
屏幕菜单选择
电源
开关
外触发输入
选项
调节

## Slide 9: 垂直控制系统设置
垂直位置旋钮（position）可设置所选通道波形的垂直显示位置。转动该旋钮不但显示的波形会上下移动，且所选通道的“地”（GND）标识也会随波形上下移动并显示于屏幕左状态栏，移动值则显示于屏幕左下方；
按下垂直旋钮，垂直显示位置快速恢复到零点（即显示屏水平中心位置）处。
垂直衰减旋钮(scale)调整所选通道波形的显示幅度。转动该旋钮改变“Volt/div（伏/格）”垂直档位，同时下状态栏对应通道显示的幅值也会发生变化。

## Slide 10: 2.1 示波器面板介绍
触发部分：用于控制显示的被测信号的稳定性
扫描部分：用于控制显示的波形在水平轴方向的变化

## Slide 11: 水平控制系统设置
主要用于设置水平时基。
水平位置旋钮（position）调整信号波形在显示屏上的水平位置，转动该旋钮波形随旋钮而水平移动
按下此旋钮触发位移恢复到水平零点（即显示屏垂直中心线置）处。
水平衰减旋钮(scale)改变水平时基档位设置，转动该旋钮改变“s/div（秒/格）”水平档位，下状态栏中显示的主时基值也会发生相应的变化。

## Slide 12: 触发控制系统设置
转动触发电平设置旋钮，屏幕上会出现一条上下移动的水平触发线及触发标志，且下状态栏最右端触发电平的数值也随之发生变化。停止转动旋钮，触发线会在约5秒后消失。
按下旋钮触发电平快速恢复到零点。
50%按钮，设定触发电平在触发信号幅值的垂直中点。
按FORCE-TRIG键，强制产生一触发信号，主要用于触发方式中的“普通”和“单次”模式。

## Slide 13: 2.1 示波器面板介绍
软件菜单区 ：提供显示方式、测量方式、光标方式、采样频率、辅助应用方式、APP、帮助等选择
操作方式控制：提供“自动设置”、“运行/停止”、“单次”、“默认设置”四种选择

## Slide 14: 软件菜单区
按下软件菜单区任一按键，屏幕下状态栏会出现相应的功能菜单。通过菜单操作区的7个按键可选定功能菜单的选项，选定时屏幕右状态栏会出现相应的功能子菜单。
功能子菜单中，通过屏幕右边按钮进行设置调整。当按下屏幕右边按钮出现多个各选项或二级子菜单有多个选项时，可以通过多功能旋钮来选择和选定。再次按下软件菜单区按钮，显示屏上的功能菜单立即消失。

## Slide 15: 选项和选择
选项调节
选项选择

## Slide 16
    2.2 屏幕刻度和标注信息
触发信号源
屏幕菜单选择键
刻度线
扫描时间档位
扫描线
CH2电压档位
CH1电压档位
触发状态
第一路被测信号指示
显示的波形频率
撷取状态
触发电平

## Slide 17: 3. 基本操作方法
3.1垂直通道调整
3.2扫描调整
3.3稳定触发调整
3.4校准信号的使用
返回

## Slide 18: 3.1垂直通道调整
3.1.1 探头
3.1.2 Y通道选择
3.1.3 输入耦合选择
3.1.4 Y轴位移调整
3.1.5 电压测量读数
返回

## Slide 19: 3.1.1 探头

## Slide 20: 3.1.1 探 头
探头地线
探头信号线测试钩
探头衰减开关，一般应打在X1档

## Slide 21: 3.1.2 Y通道选择
按CH1 可取得CH1的控制权，随后，位移旋钮和电压档开关只对CH1信号有效而对CH2信号无效。若要在屏幕上关闭CH1信号，则应再按一次CH1键。

## Slide 22: 3.1.2 Y通道选择
按CH1 键调出CH1 菜单
按屏幕菜单选择键将衰减设为X1
探头衰减为X1
屏幕菜单

## Slide 23: 3.1.3 输入耦合选择
按此 键选择输入耦合方式，共有3种：接地、交流和直流。
输入耦合的菜单

## Slide 24: 3.1.3 输入耦合选择

## Slide 25: 3.1.4 Y轴位移调整
Y 轴位移旋钮

## Slide 26: 3.1.5 电压测量读数
电压档位
调整开关
每格电压档
位指示值
4大格
电压值= 每档指示值×格数
= 500mV × 4=2V

## Slide 27: 3.2扫描调整
3.2.1 时间挡位调整
3.2.2 时间参数测量
返回

## Slide 28: 3.2.1 时间挡位调整
扫描时间调节旋钮

## Slide 29: 3.2.1 时间挡位调整
扫描时间为大格200μs
扫描时间为每大格500μs

## Slide 30: 3.2.2 时间参数测量
时间档位值指示
2大格
被侧信号的周期 T= 时间档位值× 格数
= 500μs × 2 = 1000μs
调整X轴位移旋钮，使被测信号波形的后沿（或者前沿）对准 X=0的轴线

## Slide 31: 3.3稳定触发调整
3.3.1 触发调节的作用
3.3.1 触发源选择
3.3.2 触发电平调整
返回

## Slide 32: 3.3.1 触发调节的作用
示波器触发调节的作用
    当触发调节不当时，显示的波形将出现不稳定现象。所谓波形不稳定，是指波形左右移动不能停止在屏幕上，或者，出现多个波形交织在一起，无法清楚地显示波形。
触发调节是示波器操作的难点和易错点，触发部分调节的关键是正确选择触发源信号。

## Slide 33: 3.3.1 触发调节的作用
波形稳定，静止清晰
波形不稳定，轻则波形或向左或向右移动不止，重则多个波形交织重叠在一起

## Slide 34: 3.3.2 触发源选择
按触发菜单键调出触发菜单
用屏幕菜单键选择触发源
触发源选择菜单

## Slide 35: 3.3.2 触发源选择
触发源选择原则
  单路测试时，触发源必须与被测信号所在通道一致，例如，Y通道CH1测试时触发源必须选CH1，否则波形将不稳定。
  两个同频信号双路测试时，应选信号强的一路为触发信号源。
  两个有整倍数频率关系的信号，应选频率低的一路作为触发信号源。
  两路没有整倍数频率关系的信号，无法同时稳定显示，除非用存储方式。

## Slide 36: 3.3.2 触发源选择
触发源指示
触发电平指示线，这条线只有在调“LEVEL”旋钮时才出现，随后自动消失
触发电平数值

## Slide 37: 3.3.3 触发电平调整
按50%按钮可使触发电平自动调整到被测电压值的中点，从而使波形稳定
调整电平旋钮使触发电平线进入被测信号电压范围内，可使波形稳定

## Slide 38: 3.4 校准信号的使用
3.4.1 校准信号的作用
3.4.2 校准信号的使用

## Slide 39: 3.4.1 校准信号的作用
3.4.1 校准信号的作用
示波器提供一个频率为1KHZ,电压为2V的校准信号，其作用是：
① 可以用于检查示波器自身的测量是否准确。
② 可以检查输入探头是否完好。
③ 当使用比较法测量其他信号时，体统一个标准作为参考信号。

## Slide 40: 3.4 .2 校准信号的使用
校准信号接入示意图

## Slide 41: 3.4.2 校准信号的使用
校准信号接入方法局部放大示意图
校正信号地线
校准信号输出端

## Slide 42: 3.4.2 校准信号的使用
校准信号的测量
2V
测得校准信号周期为1ms、幅度为2V说明接入探头线完好，并且示波器Y通道和X通道测试准确。
T=1ms

## Slide 43: 4.小 结
示波器是电子测量中必备的仪表，每一个电子技术行业的从业者都必须熟练掌握。
所谓“熟练”掌握有三个标准：
①每调节一个开关或旋钮都有明确的目的；
②调节顺序正确没有无效动作；
③快速。
对初学者而言示波器使用有两个难点：
①Y轴输入耦合开关的正确选择；
②触发源的正确选择。希望同学们在操作练习时格外注意。

## Slide 44: 2、函数信号发生器

## Slide 45: 三、实 验 内 容
1、校准信号的测量
2、正弦电压的测量
3、频率、周期的测量
4、相位差的测量

## Slide 46
（1）校正信号的测量
1) 扫描基线调节
2）测试“校正信号”波形的幅度、频率
a. 校准“校正信号”幅度
b. 校准“校正信号”频率
c．测量“校正信号”的上升时间和下降时间
被校参数 | 标准值 | 实测值
幅度UP-P（V） |  | 
周期T（ms） |  | 
上升沿时间（μs) |  | 
下降沿时间（μs) |  | 
表１ 校准信号测量数据表

## Slide 47
（2）正弦信号电压的测量
函数信号发生器输出频率为3kHz、电压（有效值）分别为3V、0.3V、0.03V的正弦信号，用示波器、交流毫伏表测量相应的电压值。将测量数据记入表2中。
函数信号发生器输出电压（V） | 3 | 0.3 | 0.03
示波器垂直灵敏度V/DIV的读数 |  |  | 
波形峰峰间格子数 |  |  | 
示波器测量电压UP-P（V） |  |  | 
示波器测量电压U（V） |  |  | 
*光标直读结果ΔU（V） |  |  | 
表2 正弦信号电压测量数据表

## Slide 48
（3）正弦信号频率的测量
保持函数信号发生器输出正弦信号电压（峰峰值）为6V不变，改变输出信号频率分别为100Hz、500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、50kHz，用示波器测量对应的周期、频率值，将测量结果记入表3中。
函数信号发生器输出频率（Hz） | 100 | 500 | 1K | 5K | 10K | 50K
万用表读数（V） |  |  |  |  |  | 
示波器扫描速度t/DIV的读数 |  |  |  |  |  | 
波形一周期水平格数 |  |  |  |  |  | 
被测信号的周期（ms） |  |  |  |  |  | 
被测信号的频率（Hz） |  |  |  |  |  | 
*光标直读结果1/T（Hz） |  |  |  |  |  | 
表3 正弦信号频率测试数据表

## Slide 49
四、报告要求
1 总结所用仪器的正确使用方法和观察电信号的方法。
2 处理各项实验数据，列表记录测量结果，绘出观察到的各种信号波形